## Slide 1
总体技术架构 —— 光伏电站全景监控系统
决策层
应用层
算法与AI层
技术支撑层
数据层
接入/设备层
光伏全景驾驶舱
(全国/区域/单站三级视图)
发电量预测与偏差分析
故障预警与工单调度
收益结算报表自动生成
移动端App/大屏可视化
设备台账管理
实时发电监控
智能诊断分析
(逆变器/组件/汇流箱)
能效对标分析
清洁度/遮挡分析
运维工单协同
发电量预测
气象融合+LSTM/XGBoost 短期/中长期预测
异常检测
组串级功率异常 孤立森林/自编码器
故障诊断
逆变器/热斑识别 CNN图像识别(红外/无人机)
能效优化
PR性能比分析 最优发电曲线拟合
数字孪生
电站三维建模 仿真推演
TensorFlow/PyTorch
MLOps模型管理
时序数据库(InfluxDB/TDengine)
规则引擎
微服务(Spring Cloud/K8s)
数据采集
SCADA/逆变器 气象站数据接入 Modbus/IEC104/MQTT
实时计算
Kafka + Flink 流式处理
数据湖仓
Hadoop/Hive ClickHouse明细存储
数据治理
主数据管理 数据质量校验
数据服务
统一API网关 数据服务总线
逆变器/组件/汇流箱
气象站(辐照度/温湿度/风速)
无人机/红外热成像
智能电表/计量装置
视频监控/门禁安防
第三方数据(电网/交易平台)
贯穿支撑：数据安全（传输加密/权限管控/审计日志） | 标准规范（设备接入标准/数据标准/接口标准） | 高可用与容灾（多活部署/断点续传/边缘计算）